## Slide 1
Einführung in 3D-Printing
Beginner‘s Guide
Stephan Pfannerer und Stefan Reiböck
Fakultät für Informatik, Universität Wien
http://informatik.univie.ac.at
Wien, 15. September 2014

## Slide 2: Inhalt
Was ist 3D-Printing?
Geschichte des 3D-Printing
Technologien und Methoden
Prozess des 3D-Printing
Materialien
Globale Auswirkungen
Vorteile und Wertigkeit
Anwendungsmöglichkeiten
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 3: Was ist 3D-Printing?
Kapitel 1
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 4: Aufgabe 1: Brainstorming
Was stellst du dir unter 3D-Druck vor?
Hast du schon einen 3D-Drucker gesehen?
Wie könnte ein 3D-Drucker funktionieren?
Was sind die wichtigsten Komponenten eines 3D-Druckers?
Was könnte der Unterschied zwischen einem 3D-Drucker und einem Tinten- oder Laserstrahldrucker sein?
Wie könnte die Prozesskette von der Idee bis zum fertigen Objekt aussehen?
Was kann man überhaupt alles drucken?
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 5: Was ist 3D-Printing? (1/2)
additiver Prozess bekannt als Additive Manufacturing (AM)
radikal anderes Herstellungsverfahren
schichtweiser Aufbau von Produkten und Erzeugnissen
bewegt sich im Micro- bis Millimeter [mm] Bereich
automatisierter Prozess
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 6: Was ist 3D-Printing? (2/2)
direktes Herstellen von Objekten mittels Layer-by-Layer Prinzip in Abhängigkeit zur Herstellungsmethode
reduzieren von untragbaren Kosten und Durchlaufzeit
energieeffiziente und ressourcenschonende Technologie
Nutzung von bis zu 90% des Materials
3D-Drucker bereits unter $1000.00 verfügbar
steigendes Interesse in Forschung und Industrie
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 7: Geschichte des 3D-Printings
Kapitel 2
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 8: Geschichte des 3D-Printings (1/7)
1980
  erstes Patent für Rapid Prototyping Technologie
  Dr. Kodama in Japan
1986
  Stereolithographie (SLA)
  Patent von Charles Hull
  Charles Hull Mitgründer der 3D Systems Corporation
  3D Systems gilt als größte Organisation im Bereich 3D-Druck
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 9: Geschichte des 3D-Printings (2/7)
1989
  Selective Laser Sintering (SLS)
  Patent von Carl Deckard
  Europa: Hans Langer gründet EOS GmbH in Deutschland
  EOS GmbH ist heutzutage weltweit bekannt im Bereich des Industrial Prototyping und der Produktion von Anwendungen im Bereich 3D-Printing
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 10: Geschichte des 3D-Printings (3/7)
1992
  Fused Deposition Modelling (FDM)
  Patent ausgestellt von Stratasys
  entwickelt von Scott Crump Mitgründer von Stratasys
  FDM Methode als Grundlage der RepRap Modelle
  1990 Entwicklung von Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
  Entwicklung weiterer Methoden [patentiert von]
    Ballistic Particle Manufacturing (BPM) [William Masters]
    Laminated Object Manufacturing (LOM) [Michael Feygin]
    Solid Ground Curing (SGC) [Itzchak Pomerantz et al]
    Three Dimensional Printing (3DP) [Emanuel Sachs et al]
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 11: Geschichte des 3D-Printings (4/7)
1996
  Sanders Prototype (Solidscape)
  Zcorporation
1997
  Arcam
1998
  Objet Geometries
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 12: Geschichte des 3D-Printings (5/7)
2000
  MCP Technologies stellt SLM Technologie vor
2002
  EnvisionTec wurde gegründet
2005
  ExOne als Spinoff der Extrude Hone Corporation & Sciaky Inc
  stellt additiven Prozess electron beam welding technology vor
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 13: Geschichte des 3D-Printings (6/7)
2007
  erstes System unter $10,000 von 3D Systems
  Adrian Bowyer liefert erstes Konzept zum RepRap (OpenSource) mittels Deposition Methode
2009
  erster 3D Printer in Kit-Form basierend auf RepRap Projekt erhältlich
  Makerbot Industries hat sich vom RepRap Projekt aufgrund extensiver Investitionen abgespalten
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 14: Geschichte des 3D-Printings (7/7)
2012
  B9Creator (DLP) auf Kickstarter
  Form 1 (Stereolithographie) auf Kickstarter
2013
  signifikanter Wachstum im Bereich 3D-Printing
  Stratasys übernimmt Makerbot
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 15: Technologien und Methoden
Kapitel 3
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 16: Technologie und Methoden
Stereolithography (SLA)
Digital Light Processing (DLP)
Laser Sintering / Laser Melting
Extrusion / Fused Deposition Modelling (FDM) / Freeform Fabrication (FFF)
Inkjet
  Binder Jetting
  Material Jetting
Electron Beam Melting (EBM)
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 17: Stereolithography (SLA)
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 18: Stereolithography (SLA)
bekannt als erster 3D-Printing Prozess
laser-basierender Prozess
nutzt Photopolymer Harz
Harz reagiert mit Laser und härtet aus
verfügt über bewegliche Plattform
benötigt für einige Stellen Supportmaterial
manuelles Lösen des Supportmaterials notwendig
evtl. ist eine Reinigung notwendig
sehr genaues Verfahren
gutes Surface Finishing
Post-Processing Schritte notwendig
geringe Stabilität des Materials über einen längeren Zeitraum
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 19: Digital Light Processing (DLP)
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 20: Digital Light Processing (DLP)
ähnlicher Prozess wie Stereolithography
arbeitet mit Photopolymeren
Hauptunterschied: Lichtquelle
DLP nutzt eine konventionelle Lichtquelle
Positionierung der Lichtquelle auf der Unterseite
etwas schneller als SL
benötigt evtl. Support
ressourcensparender als SL
geringere Produktionskosten als SL
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 21: Laser Sintering / Laser Melting
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 22: Laser Sintering / Laser Melting
laser-basierender 3D-Printing Prozess
arbeitet mit pulverförmigen Material
Laser interagiert mit pulverförmigen Material
eine Rolle trägt nächste Schicht von Material auf
die Build Chamber muss abgeschlossen sein, um während des Prozesses die Temperatur für den Schmelzpunkt des pulverförmigen Materials halten zu können
das pulverförmige Material dient als In-Process-Support
komplexe Objekte können so leichter erstellt werden
evtl. sind Kühlungsprozesse notwendig
Verwendung für Plastik und Metalle
Produkte sind stabiler als Produkte mit SL oder DLP
Surface-Finishing nicht besonders gut
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 23: Extrusion / FDM / FFF
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 24: Extrusion / FDM / FFF
nutzt thermoplastisches Material
Plastik wird zum Schmelzen gebracht
unter Verwendung eines beheizbaren Extruders wird
Schicht für Schicht (Layer-by-Layer) Material aufgetragen
jede Schicht härtet nach Auftragung aus
meist genutzte Materialien sind PLA und ABS
Supportmaterial wird evtl. benötigt
wasserlösliches Supportmaterial kann eingesetzt werden
mit Aceton oder THF kann ein sauberes Finishing durchgeführt werden
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 25: Inkjet: Binder Jetting
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 26: Inkjet: Binder Jetting
Material das aufgetragen wird (Jetting) ist ein Klebemittel (Binder)
Binder wird selektiv auf die Pulverlagerung (Powder Bed) gesprüht (Layer-by-Layer)
Pulver wird inkrementell über die Oberfläche gerollt
Vorteile wie bei SLS: Powder Bed dient als Support
Verwendung von unterschiedlichen Materialien möglich
Objekt sind nicht so stabil wie im Sintering Prozess
Post-Processing für eine höhere Beständigkeit notwendig
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 27: Inkjet: Material Jetting
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 28: Inkjet: Material Jetting
aktuelles Material wird selektiv aufgetragen
benötigt viele Jet Heads
liquide Photopolymere als Material in Verwendung
simultane Arbeitsweise möglich
sehr genaue Methode
genaue Objekte mit einem glatten Finishing
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 29: Electron Beam Melting (EBM)
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 30: Electron Beam Melting (EBM)
entwickelt vom schwedischen Unternehmen Arcam
Metall-Printing Prozess
ähnlich dem Direct Metal Laser Sintering (DMLSS)
Unterschied ist die Heat Source (electron beam) anstatt eines Lasers
Prozess läuft nur im Vakuum
Anwendungsgebiete: Medizin, Automobilindustrie, Luft und Raumfahrtindustrie
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 31: Prozess des 3D-Printings
Kapitel 4
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 32: Prozess des 3D-Printings

## Slide 33: Materialien
Kapitel 5
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 34: Materialien
Plastik
Metalle
Keramik
Bio-Materialien
Nahrungsmittel
Sonstige
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 35: Materialien: Plastik
Polyamide (Nylon) als Pulver im Sintering Prozess
Polyamide (Nylon) als Filament im FDM Prozess
stark und flexibel
normalerweise weiß aber auch in Farben erhältlich
ABS Verwendung für Einsteiger Level FDM 3D-Drucker
  meist in Filament Form
  starkes Plastik und meist in mehreren Farben erhältlich
  sehr beliebt
PLA als biologisch abbaubares Plastikmaterial
  Verwendung als Harz in DLP/SL Prozessen
  als Filament für FDM Prozesse
  nicht so flexibel wie ABS
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 36: Materialien: Metalle
meist Aluminium und Cobalt Derivate
Stainless Steel in Pulverform für Sintering/Melting/EBM
in den letzten Jahren durch Zusatz von Gold und Silber erweitert
beliebt im Schmuck-Sektor aber auch für andere Anwendungsgebiete geeignet
starkes Material
Titanium wird manchmal für anspruchsvolle Zwecke eingesetzt
Titanium in Pulverform kann für Sintering/Melting/EBM eingesetzt werden
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 37: Materialien: Keramik
relativ neue Gruppe von Materialien
Post Printing
  keramische Produkte müssen den Prozess des Brands und der Glasierung durchlaufen – wie beim herkömmlichen Prozess
Einsatzmöglichkeiten im medizinischen Bereich
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 38: Materialien: Bio-Materialien
hohes Potential für medizinische Anwendungen
Einsatz von sogenanntem Living Tissue im Bereich des Tissue Engineering und der Regenerativen Medizin
Druck von menschlichen Organen zur Transplantation
Ersatz von Körperteilen (Prothetik)
Nahrungsmittelherstellung wie zB künstliches Fleisch
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 39: Materialien: Nahrungsmittel
Schokolade als Hauptanwendungsfall
Druck von Pasta und Teigwaren (zB Barilla)
Ansätze im Bereich Süßspeißen (Zucker)
personalisierte Nahrungsmittel für ausgewogene Ernährung
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 40: Materialien: Sonstige
Stratasys: Digitale Materialien für die Objet Connex 3D Printing Plattform
Kombination von Materialien während des Druckprozesses
Formung neuer Materialien
bis zu 140 unterschiedliche Digitale Materialien können durch Kombination primärer Materialien erstellt werden
empfohlenes Anwendungsvideo hier
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 41: Globale Auswirkungen
Kapitel 6
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 42: Globale Auswirkungen
Berücksichtigung neuer Schlüsselfaktoren
kürzere Produktionskette (die Produktion wird zum Benutzer Konsumenten verlagert)
Supply Chain Restriktionen werden reduziert
personalisierte Produkte in geringen Mengen
Reduktion im Bereich Lieferung und Logistik
Lokalisierung der Produktionsstätten
Wirtschaftlich globale Auswirkungen
On-Demand Produktion
Auswirkungen auf Import und Export Bilanzen
Gefahr der Piraterie und Copyright
Wiederverwendbarkeit und Nachhaltigkeit
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 43: Vorteile und Wertigkeit
Kapitel 7
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 44: Vorteile und Wertigkeit
die Anpassung an kundenspezifische Anforderungen
personalisierte Produktion
Verringerung der Komplexität und der damit Verbundenen Produktionskosten
Deckung spezifischer Anforderungen
Umweltfreundlichkeit
Förderung eines lokalen Fertigungsmodells
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 45: Anwendungsmöglichkeiten
Kapitel 8
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 46: Anwendungsmöglichkeiten
Medizinische Anwendung
Luft und Raumfahrt
Kunst und Design
Architektur
Nahrungsmittel
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)

## Slide 47: Medizinische Anwendung
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)
http://www.wakehealth.edu/WFIRM/ (2014-09-26)
http://goo.gl/olQJo6 (2014-09-26)
http://www.physibility.com/2012/02/hello-world.php (2014-09-26)

## Slide 48: Luft und Raumfahrt
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)
http://inhabitat.com/usc-professor-receives-nasa-grant-to-develop-3d-printed-space-homes/
(2014-09-26)
http://www.esa.int/Highlights/Lunar_3D_printing (2014-09-26)
http://www.esa.int/Highlights/Lunar_3D_printing (2014-09-26)
http://www.esa.int/Highlights/Lunar_3D_printing (2014-09-26)

## Slide 49: Kunst und Design
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)
http://inhabitat.com/3d-printing-technology-creates-complex-legal-issues-expert-warns/ (2014-09-26)
http://inhabitat.com/3d-printing-technology-creates-complex-legal-issues-expert-warns/ (2014-09-26)
http://i.materialise.com/blog/entry/featured-friday-showing-your-3d-printed-designs (2014-09-26)

## Slide 50: Architektur
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)
http://inhabitat.com/large-3d-printer-can-print-an-entire-two-story-house-in-under-a-day/ (2014-09-26)

## Slide 51: Nahrungsmittel
Quelle: http://printing3d.staging.wpengine.com (2014-09-04)
http://goo.gl/NkI10c (2014-09-26)
https://www.tno.nl/downloads/tedx_brainport_food_printer.pdf
(2014-09-26)